## Slide 1
BÁO CÁO
ROBOT SCARA
GVHD: TS. NGUYỄN XUÂN THUẬN
NGUYỄN PHONG THÁI - 20226429
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH TRONG CƠ ĐIỆN TỬ
Mã lớp: 157018
Mã HP: ME3300

## Slide 2
PHẦN CỨNG
NỘI DUNG BÁO CÁO
ĐIỀU KHIỂN - CODE
GIAO DIỆN GUI

## Slide 3
Mô hình 3D
Kích thước các khâu
ROBOT SCARA
PHÂN TÍCH ROBOT
Robot SCARA có cấu trúc gồm 4 bộ phận chính: đế robot, hai cánh tay nối (khâu 1 và khâu 2) và cơ cấu chấp hành ở đầu cuối. Các khâu có khả năng quay quanh trục Z, cho phép robot di chuyển linh hoạt trong mặt phẳng XY và thực hiện thao tác chính xác.
Chiều dài khâu 1 là 278 mm, khâu 2 là 180 mm, chiều cao tổng thể khoảng 382 mm. Các khâu được thiết kế xoay để phù hợp với nhiệm vụ lắp ráp nhanh và chính xác.

## Slide 4
Sơ đồ quỹ đạo chuyển động
ROBOT SCARA
PHÂN TÍCH ROBOT
Hình mô tả kích thước của khâu 1, khâu 2 trên mặt phẳng Oxy (đường màu đen). Quỹ đạo chuyển động là các đường màu xanh. Tầm với xa nhất của robot là đường tròn có đường kính 916 mm (A) từ tâm và tầm với nhỏ nhất là đường tròn đường kính 196 mm (B).

## Slide 5
Công thức tính động học thuận - động học nghịch
Bảng DH
ROBOT SCARA
TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC

## Slide 6
Step Motor NEMA 17 & NEMA 23
Bộ truyền Puly - Đai răng
Bộ truyền vít me - đai ốc
Công tắc hành trình
ROBOT SCARA
PHẦN CỨNG
NEMA 17: Moment xoắn giữ vị trí từ 0.3 – 0.7 kg.cm.
NEMA 23: Kích thước 57x57x57 mm, moment xoắn giữ vị trí từ 0.5 – 3 Nm.
Tỷ số truyền 57/11 * 80/20
(Dùng cho stepmotor điều khiển góc xoay khâu 1 và 2)
Vít me T8, bước ren 6mm
(Dùng cho trục Z)
Cảm biến siêu âm HCSR05

## Slide 7
Vi điều khiển Arduino
Mạch CNC SHILED V3
Driver TB6600
ROBOT SCARA
PHẦN CỨNG
Sơ đồ chạy thử

## Slide 8
SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI TỔNG THỂ
ROBOT SCARA
ĐIỀU KHIỂN - CODE

## Slide 9
  Thư viện AccelStepper - điều khiển tốc độ và gia tốc stepmotor, Servo - điều khiển servo tay gắp, NewPing - cảm biến siêu âm.
  Cài đặt chân điều khiển step motor, công tắc hành trình và cảm biến siêu âm.
  Tỉ số truyền của từng bộ truyền (Dùng để tính toán động học.
Nội dung CODE
ROBOT SCARA
ĐIỀU KHIỂN - CODE

## Slide 10
  Hàm Homing - Cho robot về vị trí gốc. Các motor 1, 2, 4 chạy ngược đến khi chạm công tắc hành trình, sau đó đặt lại tọa độ hiện tại là 0.
  bool obstacleDetected - Hàm phát hiện vật cảm cho robot dừng hoạt động dùng cho cảm biến siêu âm.
  Hàm Setup - cấu hình tốc độ + gia tốc cho các motor, cấu hình chân công tắc, gán servo, chạy homing ban đầu.
Nội dung CODE
ROBOT SCARA
ĐIỀU KHIỂN - CODE

## Slide 11
Hàm Loop(): điều khiển theo trạng thái
  Kiểm tra vật cản:
Nếu có vật cản gần → dừng robot + chạy lại homing + chuyển về trạng thái IDLE.
  MANUAL_STEP:
Robot chạy 1 bước nhỏ cho 1 trục theo lệnh thủ công.
  TRAJECTORY:
Robot thực hiện quỹ đạo chuyển động tự động với 3 chế độ:
trajMode == 1: chạy đồng thời XY và Z
trajMode == 2: chạy Z trước, sau đó chạy XY
trajMode == 3: chạy XY trước, sau đó chạy Z
Sau khi xong thì kích hoạt gripper (servo) và trở lại trạng thái IDLE.
IDLE – đọc lệnh từ Serial:
Nội dung CODE
ROBOT SCARA
ĐIỀU KHIỂN - CODE

## Slide 12
ROBOT SCARA
GIAO DIỆN GUI

## Slide 13
ROBOT SCARA
GIAO DIỆN GUI
CHỨC NĂNG TỔNG QUAN
Điều khiển robot SCARA qua giao tiếp Serial với Arduino. Giao diện cho phép:
  Nhập tọa độ X, Y, Z → tính toán góc khớp J1, J2 (nghịch kinematics)
  Thiết lập tốc độ, gia tốc, gripper
  Chọn mode chạy (XYZ, Z-XY, XY-Z)
  Kết nối COM port, lưu lệnh, chạy lệnh, điều khiển thủ công từng trục

## Slide 14
ROBOT SCARA
GIAO DIỆN GUI
🔌 Giao tiếp Arduino
  Dùng SerialPort để gửi lệnh như:
    "MANUAL,1,100": quay J1 thêm 100 bước
    "1,1,90,45,0,50,90,1000,800,0": chạy theo tọa độ
    "HOMING": đưa robot về gốc
🧮 Thuật toán nghịch kinematics (IK)
Trong Calculate_Click():
Nhập X, Y → tính θ1, θ2 dựa theo công thức toán học của SCARA
Hiển thị kết quả lên GUI
Cụm điều khiển thủ công bằng nút bấm và thanh trượt để điều khiển góc xoay của khâu 1, khâu 2 và độ cao trục Z

## Slide 15
ROBOT SCARA
GIAO DIỆN GUI

## Slide 16
Thank You
0961001204
thai.np226429@sis.hust.edu.vn
Thông tin dự án bài tập lớn ROBOT SCARA trên Github: https://github.com/NPThai1734/Robot-SCARA